UTA 2016  TECHRIDER & STAGEPLAN

PA SYSTEM

The PA System should be capable of producing a clear continuous 110DbA at the foh mixer and be capable of providing good, clear coverage of the venue. Suggested minimum power: 2x6 kW for Venue capacities up to 800 people, 2x10 kW for 800 to 1200 people
L-Acoustic, Meyer Sound, EV X-Line, EAW, JBL VerTec (orig sub), Nexo preffered
Digital processors: Lake, Martin Audio, XTA, BSS

Внимание!

Очень настойчиво рекомендуем использовать подвесы для PA систем, а так же выставлять правильные задержки в системе м/д Sub/Speaker/Front-fil И пожалуйста, проверяйте равномерность звучания левого и правого каналов!!!

FOH CONSOLE

Digital Console: Digidesign Profile (minimum 3DSP), Midas Pro2/Pro3 (96kHz necessarily), Yamaha CL5/CL3, +external clock(Big Ban/Antelope/Rosendahl), router, iPad.

Большая просьба: соединяйте выход цифрового пульта с процессорами по цифре (AES EBU) что бы избежать лишних AD-DA преобразований, используя специальный кабель 110 Ом

Пульт должен располагаться точно по центру зала!

MONITOR SYSTEM

Monitor system must be 6 separate ways:

1+2(Stereo) (input only balance jack)                            Lead vocal (Вокалист) 		                              (Shure PCM900 wireless monitor system)

3+4(Stereo)  (input only balance jack)                           Keyboard and electronics (Клавишник)	      (Sennheiser G3 monitor system)

5+6(Stereo)  (input only balance jack)                           Guitar	 (гитара)                                                   (Sennheiser G3 monitor system)

7+8(Stereo)  (input only balance jack)                           Bass (басист)                                                          (Shure PCM900 monitor system)

9  mono                                                                                   Guitar(гитара)                                                 напольный монитор (Meyer   Sound MJF212/

d&b (M4, M2)/l-acoustics/ Dynacord)

10  mono     (input only balance jack)                         Drums	(Барабанщик)	                                                             (mixer 4-10ch)

Все соответствующие беспроводные системы предоставляет прокатчик, в случае отсутствия мы арендуем их в Москве по

стоймости Shure PCM900- 3000 руб за шт. Sennheiser G3 2000руб за штуку!  Так же требуются батарейки типа АА alkaline 8шт.

BACKLINE

DRUMKIT

DW Collectors Maple, Tama Star classic Maple, Tama Stage Custom, Yamaha Maple Custom, Pearl Master custom:

KICK – 22 x 18”, RACK TOM 1 – 10”, RACK TOM 2 – 12”, FLOOR TOM – 16”

4 cymbal stands, hi-hat machine, drum stool, snare stand and drum carpet are required All drum heads must be new, or almost new
Additional snare drum stand for electronic snare
Spare snare drum and drum pedal are required

Pedal and snare drum, set of plates is not worse Zildjian K, Sabian AA, (two Crash, ride, hi-hat,), pedal for Yamaha drums with a round felt beater

Podium for the drums: 3/2 m, height 0.5-1.0 m

4 стойки под тарелки, стойка для hi-hat, барабанный стул, стойка под малый барабан и ковер под установку Все барабаны должны быть новыми или почти новыми (Evans/Remo без напыления, BD- Evans EQ2)
Педаль и малый барабан

набор тарелок не хуже Zildjian A(K), Sabian AA, (два крэша, ride, hi-hat,), педаль для бочки Yamaha с круглой фетровой колотушкой.
Подиум для барабанов: 3/2 метра, высота 0,5-1,0 метр.  НАЛИЧИЕ DRUM SHIELD ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

GUITAR:   guitar combo Fender Twin/Hot Rod, Vox 30

OTHER

Радиомикрофон только системы Shure UHF-R или AXIENT, голова KSM9

Shure UHF-R or AXIENT wireless systems only, UR-2/K9

Double Keyboard stand for keyboard Single keyboard stand for electronics Drum Carpet
Двухярусная стойка для клавиш Одинарная стойка для playback Ковер для барабанов

8 батарейки АА alkaline

2 гитарные стойки под гитару и бас

All the details on mics, direct boxes, stands and so on are contained in the INPUT LIST
All the details about the location of the drums, guitar, bass amplifier, monitor, power supply, etc. are contained in the STAGE PLAN

8 alkaline AA batteries

2 guitar stands for guitar and bass

INPUT LIST

| Ch N | Instrument | Mic / Type | Stand | Insert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KICK OUT | SHURE B52/ SEN 421 | SHORT BOOM | GATE/COMPR |
| 2 | KICK IN | SHURE B91A | X | GATE/COMPR |
| 3 | SNARE TOP | E604/ B57/ AUDIX D2 | SHORT BOOM | COMPR |
| 4 | SNARE BTM | E604/ B98/ANY COND | SHORT BOOM | GATE/COMPR |
| 5 | HH | 414/1000 SURE 81/94 | BOOM | X |
| 6 | RIDE | E604 / E904 | CLAMP | GATE |
| 7 | RACK TOM 1 | E604 / E904 | CLAMP | GATE |
| 8 | FLOOR TOM | SURE 81/94 451 | BOOM | X |
| 9 | OH L | 414/1000 SURE 81/94 | BOOM | X |
| 10 | OH R | 414/1000 SURE 81/94 | BOOM | X |
| 11 | BASS | DI | BOOM | X |
| 12 | BASS split | split | BOOM | X |
| 13 | GUIT MIC1 | SHURE 57 | X | X |
| 14 | GUIT MIC2 | SEN 421 | X | X |
| 15 | PLBK OUT L | DI | X | X |
| 16 | PLBK OUT R | DI | X | X |
| 17 | KEYBOARDS 1 L | DI | X | X |
| 18 | KEYBOARDS 1 R | DI | X | X |
| 19 | KEYBOARDS 2 L | DI | X | X |
| 20 | KEYBOARDS 2 R | DI | X | X |
| 21 | ACCORDION | DI only KlarkTeknik/BSS | BOOM | COMPR |
| 22 | BACK VOC | 58b | X | X |
| 23 | LEAD VOC | UHF-R KSM9 | BOOM | COMPR |
| 24 | LEAD VOC | pralell |  |  |
| 25 | KIK TRIGER | XLR |  |  |
| 26 | SN TRIGER | XLR |  |  |
| 27 | FX 1 RTN L | FOH |  |  |
| 28 | FX 1 RTN R | FOH |  |  |
| 29 | FX 2 RTN L | FOH |  |  |
| 30 | FX 2 RTN R | FOH |  |  |
| 31 | FX 3 RTN L | FOH |  |  |
| 32 | FX 3 RTN R | FOH |  |  |
| 31 | IPOD L | FOH |  |  |
| 32 | IPOD R | FOH |  |  |

Мы не используем оборудование таких фирм как: Mackie (акустика, пульты, процессоры,EQ)
Proel (коммутация, кабели, мультикоры, стойки, di-box) Behringer (акустика, пульты, di-box, процессоры, EQ)

Sound engineer:

Пожалуйста звоните по всем техническим вопросам

+79035201873 Dmitry Kulikov

www.dimacool.com

dimakul2@gmail.com

STAGE PLAN